## Slide 1: Brennen und Löschen

## Slide 2: Voraussetzungen für die Verbrennung
Wärme
Brennbarer Stoff
Sauerstoff (Luft)
Voraussetzungen für die Verbrennung sind im richtigen Mischungsverhältnis gegeben
Voraussetzungen für die Verbrennung sind gegeben
Mischungsverhältnis stimmt nicht
Wärme
Brennbarer Stoff
Sauerstoff (Luft)

## Slide 3: Arten der Wärmeausbreitung
Innerhalb eines festen Stoffes
Von Stoff zu Stoff bei Berührung
Unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit der Stoffe
Wärmeleitung
Ohne „Wärmeträger“
Unabhängig vom Wind
Gleichmäßige Ausbreitung in alle Richtungen
Wärmestrahlung
Übertragung der Wärme in Gasen und Flüssigkeiten
Wärmeströmung

## Slide 4
Brandklassen
Ausbilderleitfaden für die Freiwilligen Feuerwehren Bayerns – Modulare Truppausbildung
Benzin, Kerzenwachs
Erdgas, Propan
Magnesium
Speisefette und -öle
Holz, Papier
Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe
Brände von Gasen
Brände von Metallen
Brände von Frittier- und Fettbackgeräten
Brände fester Stoffe
Beispiele für brennbare Stoffe
Brandklassen

## Slide 5
Löschverhalten
Löschverfahren (Regelfall)
Abkühlen Ersticken Beseitigen
Brandklasse

## Slide 6: Löschmittel
Wasser
Wasser mit Zusätzen
Schaum
Löschpulver
Kohlendioxid (CO2)

## Slide 7: Löschmittel Wasser
Eigenschaften
Elektrisch leitfähig (Löschwasser)
Hohes Wärmebindungsvermögen
Gefriert (Gefahr im Winter!)
Hauptlöschwirkung
Abkühlend
Anwendungsbereich
Brandklasse A (eingeschränkt B+C)
Ausbringung
Mehrzweckstrahlrohre BM, CM, DM
Hohlstrahlrohre
Kübelspritze
Tragbare Feuerlöscher

## Slide 8: Löschmittel Wasser
Anwendungshinweise
Wasser muss Glut erreichen
Wasserschaden vermeiden
Sicherheitsabstände bei elektrischer Spannung beachten
Anwendungsformen
Vollstrahl
Sprühstrahl
Unfallgefahr durch Eisbildung
Gefahr des Verbrühens durch Ver- dampfen in geschlossenen Räumen
Überlaufen von Behältern bei brennbaren Flüssigkeiten beachten
Gefahr der Fett-/Staubexplosion

## Slide 9: Wasser mit Zusätzen
Wasserzusätze können die Löschwirkung
von Wasser verbessern
Ausbringung
 In der Regel mit für Löschwasser üblichen Löschgeräten
Hauptlöschwirkung
 Abkühlen durch Entzug der Energie
Einsatzgrenzen
 Wie beim Wasser
 Vorsicht beim Einsatz im Bereich elektrischer Anlagen
Anwendungsbereich
 Brandklasse A (eingeschränkt B+C)
Eigenschaften von Netzmittel
 Oberflächenspannung wird verringert
 Löschwasser dringt besser in wasserabweisende, feste Brennstoffe

## Slide 10: Wasser mit Zusätzen
Wasserzusätze können die Löschwirkung
von Wasser verbessern
Ausbringung
 In der Regel mit für Löschwasser üblichen Löschgeräten
Hauptlöschwirkung
 Abkühlen durch Entzug der Energie
Einsatzgrenzen
 Wie beim Wasser
 Vorsicht beim Einsatz im Bereich elektrischer Anlagen
Anwendungsbereich
 Brandklasse A (eingeschränkt B+C)
Eigenschaften von Netzmittel
 Oberflächenspannung wird verringert
 Löschwasser dringt besser in wasserabweisende, feste Brennstoffe

## Slide 11: Löschmittel Schaum
Eigenschaften
Zusammensetzung
Elektrisch leitend
Leichter als Wasser und alle dampf-bildenden brennbaren Flüssigkeiten
Schaumeinteilung
Schwerschaum
Mittelschaum
Leichtschaum
 Wasser
 Schaummittel
 Luft

## Slide 12: Löschmittel Schaum
Ausbringung
Feuerlöscher
Schaumwerfer
Leichtschaumgeneratoren
Hauptlöschwirkung
Ersticken
Zusätzliche Abkühlen
Anwendungsbereich
Brandklassen B, A
Schaumstrahlrohr und Zumischer
Fahrzeuge mit Druckluftschaumanlage

## Slide 13: ABC-/BC-Löschpulver
Ausbringung
Tragbare Feuerlöscher
Hauptlöschwirkung
Schlagartige Unterbrechung der Verbrennungsreaktion
Beim ABC-Pulver zusätzlich erstickende Wirkung
Anwendungsbereich
Brandklassen (A), B, C
Fahrbare Geräte
Ortsfeste Löschanlagen
Eigenschaften
Fein gemahlenes Pulver mit ent- sprechenden Löscheigenschaften
BC-Pulver elektrisch nicht leitend
Schmelzendes ABC-Pulver bildet elektrisch leitfähige Beläge

## Slide 14: D-Löschpulver
Ausbringung
Tragbare Feuerlöscher
Hauptlöschwirkung
Ersticken durch Abdecken des brennenden Metalls
Anwendungsbereich
Brandklassen D
Fahrbare Geräte
Ortsfeste Löschanlagen
Eigenschaften
Fein gemahlenes Pulver verschiedener Zusammensetzung
Anwendungshinweis
Wird fast drucklos in größerer Schicht aufgebracht

## Slide 15: Kohlendioxid (CO2)
Ausbringung
Tragbare Feuerlöscher oder fahrbare Geräte mit Düsen oder Schneerohr
Hauptlöschwirkung
Ersticken durch Verdrängen
Anwendungsbereich
Brandklassen B, C
Ortsfeste Löschanlagen
Eigenschaften
Lebensgefahr, da toxisch wirkend
Geruchloses, farbloses Gas
Bei Normaltemperatur schwerer als Luft
Elektrisch nicht leitend
Niedrige Austrittstemperatur (-70° C)

## Slide 16: Löschmittel für Fettbrände
Ausbringung
Spezielle tragbare Feuerlöscher „Fettbrandlöscher“
Hauptlöschwirkung
Erstickende Wirkung
Anwendungsbereich
Brandklassen F
Eigenschaften
Wässrige Lösung
Anwendungshinweis
Abstand halten!
 Verseifen des heißen Fetts bzw. Öls
 Sperrschicht auf dem Öl
Nicht mit Druck in Fett spritzen